## Slide 1
미리가는 연구실 3일차
  2024. 07.25

## Slide 2
센서 코드
#include<DHT.h>
DHT dht(4,DHT11);
float temp[100];
int count=0;
void setup()
{
Serial.begin(9600);
dht.begin();
}
void loop()
{
int t=dht.readTemperature();
temp[count]=t;
count++;
count%=100;
if(Serial.available())
{
String cmd=Serial.readStringUntil('\n');
{
if(cmd.equals("temp"))
{
for(int i=0;i<100;i++)
{
Serial.println(temp[i]);
}
}
}
}
}

## Slide 3
파이썬 코드
import serial import time import matplotlib.pyplot as plt py_serial=serial.Serial(port='COM8',baudrate=9600) while True: temp_list = [] commend=input('내릴 명령') py_serial.write(commend.encode()) time.sleep(0.1) for i in range(100): if py_serial.readable(): response=py_serial.readline() temp_list.append(response[:len(response)-1].decode()) print(response[:len(response)-1].decode()) plt.plot(temp_list) plt.show()

## Slide 4
온습도 센서,led,모터,버튼 등 아두이노 부품을 이용해서 자신만의 장치 만들기(파이썬을 이용한 정보의 통신이 가능하도록 고려해서 제작)
아두이노 제작